Председателю ГКНБ КР

г-ну  Суталинову М.А.

от

Керимбеву М.М.

Заявление

Предлагаю заключить со мной трудовой договор на изготовление автоматического мотодельтаплана

(АМДП) и последующего обучению персонала его эксплуатации.

Изготовление АМДП произвожу как под контролем заказчика(на подконтрольной ему территории), так вне

территории заказчика(цена от того не изменяется).

Цена одного АМДП (без налогов)  -  800-1000 $ .

Длительность промежутка времени от получения финансовых средств на текущий экземпляр АМДП до

получения заказчиком этого текущего экземпляра АМДП  -  3 месяца для первого экземпляра,  1 месяц для

последующих экземпляров.

Цена обучения эксплуатации АМДП  -  50 $  в день.

Группа из 10 человек может обучиться эксплуатации  АМДП  за  3 рабочих дня.

Краткое описание.

АМДП является беспилотным летательным аппаратом с дистанционным управлением взлета и посадки.

Автоматическая навигация и автоматическое пилотирование достигается применением GPS-приемника,

портативного компьютера(КПК) и одноплатного контроллера.

В дополнение к самому АМДП(и входит в цену АМДП) прилагается наземная аппаратура дистанционного

управления взлета и посадки.

АМДП предназначен для полетов только вне населенных пунктов и поэтому не требует сертификации и

каких-либо изменений и модификаций существующих нормативов.

Основные ЛТХ  АМДП.

Длина мототележки ----------------------- 2200 [мм]

Высота ---------------------------------- 2300 [мм]

Колея ----------------------------------- 1300 [мм]

Площадь крыла --------------------------- 16 [кв.м]

Аэродинамическое качество(макс.) -------- 7

Взлётный вес ---------------------------- 130-180 [кг]

Масса полезной нагрузки ----------------- 50-100 [кг]

Масса крыла ----------------------------- 36 [кг]

Масса мототележки ----------------------- 25-50 [кг]

Запас горючего -------------------------- 5-20 [л]

Расход горючего в час ------------------- 2-5 [л]

Скорость отрыва ------------------------- 42-45 [км/час]

Крейсерская ----------------------------- 50-55 [км/час]

Максимальная ---------------------------- 75 [км/час]

Минимальная ----------------------------- 40 [км/час]

Эксплоатационная перегрузка ------------- +6 -3

Мощность мотора ------------------------- 16-25 [л.с.]

Статическая тяга ------------------------ 500-750 [Ньютон]

Ограничение по ветру:

встречный ------------------------------- 10 [м/сек]

боковой --------------------------------- 7 [м/сек]

Разбег ---------------------------------- 25-70 [м]

Скороподъёмность ------------------------ 2-4 [м/сек]

Дальность полёта ------------------------ до 250 [км]

Теоретический потолок ------------------- 3200 [м]

Скорость снижения с выкл. мотором ------- 1,2 [м/сек]

Сфера применения.

Мониторинг,  видеосъемка,  патрулирование,  перевозка грузов,  опыление,  распыление,  уничтожение

насекомых и личинок,  запуск схода ливин и оползней.

Возможно изготовление АМДП с минимальными демаскирующими признаками:  со сверхнизким уровнем

акустических шумов,  со сверхнизкой величиной эффективной поверхности рассеяния(ЭПР),  с маскирующей

окраской  и  т.д.  для спецмероприятий и операций  -  диверсии,  слежка,  ликвидация(для чего за отдельную

плату изготовлю или приобрету соответствующие специзделия  -  разумеется при предоставлении закащчиком

необходимых дозволительных документов).